## Slide 1
ADVANCED PROJECT · TOPST
차선이탈 자동 복귀 시스템
Lane Departure Auto-Recovery System
조이스틱 수동 주행과 AI 기반 차선이탈 자동 개입을 결합한 SDV 축소 구현
TEAM
서준상 전자전기공학부
정은진 소프트웨어공학부
LDAR
2026

## Slide 2
02
목차
Contents
LDAR · 차선이탈 자동 복귀 시스템
서준상 · 정은진
01
학습 진행 현황
Curriculum Progress
02
주제 소개
Background & Scenario
03
차별점
Key Differentiators
04
차선 이탈 감지 파이프라인
Detection Pipeline
05
AI 모델 선정
MobileNet-V2 + U-Net
06
차선 이탈 판정 로직
Decision Logic
07
보드별 역할
AI-G · D3-G · VCP-G
08
통신 구조
Inter-board Communication
09
CAN 메시지 정의
CAN Message Spec
10
제어권 오버라이드
Control Authority
11
필요 물품
Required Materials
12
테스트 환경
Test Environment

## Slide 3
03
학습 진행 현황
튜토리얼 커리큘럼 진척 상황
LDAR · 차선이탈 자동 복귀 시스템
서준상 · 정은진
완료 (Completed)
현재 지점 (Current)
예정 (Planned)
D01–D02
환경 구성
Ubuntu/WSL · Yocto · D3-G R5 빌드
D02–D03
VCP-G 주변장치
GPIO · ADC · I2C · SPI · PDM
D03–D04
CAN & IPC 통신
D3-G A72↔R5 IPC · VCP-G CAN 수신
D05
Control Zone
L298N DC 모터 · 서보 · LED 통합
D06
AI-G 환경 + NPU
tc-nn-toolkit · tc-nn-app · YOLOv8s
D07
Sensing Zone AI 모델 탑재
UFLD 차선 검출 · 추론 결과 확인
D08–D09
HPC Zone · 통합
QT 계기판 App · Ethernet · Panel App
D10
추가 구현 · 발표
프로젝트 구현 · 최종 시연
현재 지점 AI-G 보드에 AI 모델(YOLOv8s · UFLD) 탑재 및 NPU 추론 실행까지 완료. 이후 단계는 프로젝트 주제에 맞게 확장 진행 예정.

## Slide 4
04
주제 소개
Background & Scenario
LDAR · 차선이탈 자동 복귀 시스템
서준상 · 정은진
BACKGROUND
왜 이 주제인가?
상용차에는 이미 LDWS(차선이탈 경고)와 LKAS(차선유지 보조)가 ADAS 핵심 기능으로 탑재되어 운전자 부주의로 인한 사고를 줄이고 있다.
본 프로젝트는 이 기능을 Telechips Zonal 아키텍처 기반의
모형 차량에 직접 구현하여, 카메라 영상 → NPU 추론 → 차량 제어까지 이어지는 SDV 데이터 흐름을 축소 재현한다.
SCENARIO
어떻게 동작하는가?
1
수동 주행
사용자가 조이스틱으로 모형 차량을 자유롭게 조작
2
실시간 차선 인식
AI-G 카메라가 전방 차선을 감지, 실선/점선을 구분
3
이탈 임박 감지
실선 쪽 접근 시 경고음 + 제어권 강제 이양
4
자동 복귀
보드가 서보 조향을 제어하여 차선 중앙으로 유도
5
제어권 반환
안정 구역에 충분히 머무르면 사용자에게 반환

## Slide 5
05
차별점
단순 경고에 그치지 않는 차별화 요소
LDAR · 차선이탈 자동 복귀 시스템
서준상 · 정은진
01
LDWS → LKAS
경고를 넘어선
실제 조향 개입
LDWS(경고)에서 멈추지 않고
LKAS(제어)까지 구현. 서보 조향각을 직접 조정하여 차량을 차선 중앙으로 자동 복귀시킨다.
02
Context-aware
실선 · 점선
조건부 오버라이드
실선은 절대 넘지 않아야 할 경계,
점선은 차선 변경이 허용된 경계.
차선 종류에 따라 개입 조건을
분기하여 과도한 간섭을 방지한다.
03
Authority Handoff
사용자 ↔ 자율
제어권 전환 UX
수동 주행 중 위험 상황 감지 시
제어권을 자동 이양하고, 안정 상태
복귀 후 다시 사용자에게 반환하는
명확한 상태 머신을 구현한다.

## Slide 6
06
차선 이탈 감지 파이프라인
Camera → NPU → Detection → Decision → Action
LDAR · 차선이탈 자동 복귀 시스템
서준상 · 정은진
CAM
카메라 입력
MIPI CSI-2
전방 영상 스트리밍
PRE
전처리
Resize 288×800
Normalization
NPU
NPU 추론
MobileNet-V2 + U-Net
8TOPS NPU 실행
POST
후처리
Segmentation → 좌표
실선/점선 분류
ETH
결과 송신
Ethernet TCP
D3-G로 전달
DEC
판정 · 제어
이탈 판정
조향·감속·경고
AI-G · Sensing Zone
AI-G · Inference
D3-G · HPC Zone
핵심 포인트
▸ 추론은 전적으로 AI-G NPU에서 수행 — CPU는 전·후처리와 전송만 담당하여 실시간성 확보 ▸ 이탈 판정과 제어 로직은 D3-G A72가 전담 — 인지(Sensing)와 제어(Control)의 책임 분리 ▸ Ethernet(패킷) → IPC(CPU↔MCU) → CAN(MCU↔차량) — Zonal 아키텍처의 계층적 데이터 흐름

## Slide 7
07
AI 모델 선정
MobileNet-V2 기반 U-Net 아키텍처
LDAR · 차선이탈 자동 복귀 시스템
서준상 · 정은진
선정 모델
MobileNet-V2 + U-Net
Lightweight Semantic Segmentation
BACKBONE
MobileNet-V2
초경량 딥러닝 네트워크. Depthwise Separable Convolution과 Inverted Residual 구조로
파라미터 수와 연산량을 대폭 감소. NPU 리소스가 제한된 AI-G 환경에 적합.
ARCHITECTURE
U-Net
영상 안의 모든 픽셀을 분석해 도로 · 차선 · 배경을 정교하게 구분하는 Semantic Segmentation 모델. Encoder–Decoder + Skip Connection으로 경계 정보 보존에 강함.
WHY THIS COMBO?
선정 이유
✓ 차선 곡률을 픽셀 단위로 정밀 인식 ✓ 실선/점선의 연속성 차이를 포착 가능 ✓ NPU 친화적 CNN 구조 ✓ 실시간 추론 가능한 경량 크기
D3-G로 전달할 데이터
• 좌/우 차선 좌표 (픽셀 단위) • 차선 종류 — 실선(1) / 점선(2) • 이탈 위험도 (0.0 ~ 1.0) • 타임스탬프

## Slide 8
08
차선 이탈 판정 로직
D3-G A72에서 수행되는 판정 프로세스
LDAR · 차선이탈 자동 복귀 시스템
서준상 · 정은진
1
입력 데이터 수신
AI-G로부터 좌/우 차선 좌표, 차선 종류
2
차량 중심 기준 거리 계산
프레임 하단 중심점과 좌/우 차선 픽셀 거리
3
접근 속도(rate) 계산
이전 프레임 대비 거리 변화량
4
임계값 비교 + 분기
차선 종류 · 거리 · 접근속도로 상태 결정
DECISION MATRIX
SAFE
거리 > Tout
사용자 제어 유지
WARNING
거리 < Tin & 점선 쪽
경고음만
OVERRIDE
거리 < Tin & 실선 쪽
제어권 이양 + 조향 복귀
CRITICAL
차선 접촉/통과
즉시 감속 + 조향 복귀

## Slide 9
09
보드별 역할 개요
Sensing · HPC · Control — 3개 보드의 책임 분리
LDAR · 차선이탈 자동 복귀 시스템
서준상 · 정은진
SENSING ZONE
AI-G
인지
(Perception)
카메라 영상을 NPU 추론하여 차선 정보 추출
A53 + NPU 8TOPS
2GB LPDDR4X
HPC ZONE
D3-G
판단
(Decision)
사용자 입력과 인지 결과를 통합하여 제어 명령 생성
A72 (Linux)
+ R5 (FreeRTOS)
CONTROL ZONE
VCP-G
구동
(Actuation)
CAN 메시지 수신 후 모터 · LED · 경고음 제어
MCU
+ FreeRTOS
데이터 흐름: Ethernet → IPC (A72↔R5) → CAN

## Slide 10
10
AI-G · Sensing Zone
인지(Perception) — 카메라 영상 기반 차선 인식
LDAR · 차선이탈 자동 복귀 시스템
서준상 · 정은진
BOARD
AI-G
CPU
Cortex-A53 Quad
NPU
8 TOPS (1.0GHz)
Memory
2GB LPDDR4X
Camera
MIPI CSI-2
Network
Gigabit Ethernet
OS
Linux
RESPONSIBILITIES
AI-G가 담당하는 작업
1
카메라 입력 캡처
MIPI CSI-2 연결 카메라로부터 전방 주행 영상을 실시간 획득
2
NPU 기반 차선 추론
tc-nn-app 런타임 상에서 MobileNet-V2 + U-Net 모델을 8TOPS NPU로 실행
3
후처리: 좌표화 + 실선/점선 분류
Segmentation 결과를 차선 좌표 배열과 차선 종류 레이블로 변환
4
결과 데이터 터미널 출력 및 송신
추론 결과를 터미널에서 로그로 확인(디버그) 후 Ethernet을 통해 D3-G로 TCP 전송

## Slide 11
11
D3-G · HPC Zone
판단(Decision) — A72와 R5의 역할 분리
LDAR · 차선이탈 자동 복귀 시스템
서준상 · 정은진
D3-G (TCC8050)
듀얼 코어 구조: Application Core (Cortex-A72) + MCU Core (Cortex-R5)
Cortex-A72
Application Core · Linux
로직 · 판정 · UI
사용자 입력 처리
조이스틱(USB HID) 입력값을 조향/속도로 해석
차선 데이터 수신
AI-G로부터 Ethernet TCP로 인지 결과 수신
이탈 판정 및 제어 결정
거리·접근속도·실선여부 조합으로 오버라이드 판단
제어 명령을 R5에 IPC 전달
최종 조향·속도·LED·경고음 명령을 IPC 패킷으로 전송
계기판 App UI 출력
QT 기반 앱으로 제어권 상태, 속도 등 시각화
Cortex-R5
MCU Core · FreeRTOS
IPC · CAN 송신
IPC 수신
A72로부터 제어 명령 패킷 수신 (헤더 + 명령 + CRC)
CAN 드라이버 제어
지정된 CAN ID와 데이터로 프레임 생성
VCP-G로 CAN 송신
CAN Transceiver를 통해 VCP-G의 R5로 메시지 전달
안전 영역 분리
A72 장애 시에도 차량 제어 경로를 독립적으로 유지

## Slide 12
12
VCP-G · Control Zone
구동(Actuation) — 실제 모형 차량 제어
LDAR · 차선이탈 자동 복귀 시스템
서준상 · 정은진
BOARD
VCP-G
Core
MCU
OS
FreeRTOS
CAN
Receiver
Interfaces
GPIO, PDM,
I2C
Drives
DC Motor,
Servo, LED
ACTUATION OUTPUTS
무엇을 제어하는가?
DC 모터 (후륜 구동)
L298N IN1/IN2로 회전 방향, PDM 듀티(0~80%)로 속도 제어
CAN 0x106
서보 모터 (전륜 조향)
50Hz PDM · 듀티 0.5~2.5ms로 0~127° 각도 출력
CAN 0x107
LED (상태 표시)
브레이크등, 좌/우 방향지시등, 전조등, 경고등 GPIO ON/OFF
CAN 0x101~0x104
버저 (경고음)
이탈 임박 및 오버라이드 상태에서 활성, GPIO 토글
CAN 0x103

## Slide 13
13
통신 구조
Inter-board Communication — 구간별 상세
LDAR · 차선이탈 자동 복귀 시스템
서준상 · 정은진
조이스틱
USB HID
카메라
CAM
MIPI CSI-2
AI-G
Sensing
Ethernet TCP
D3-G
A72
Decision
IPC
D3-G
R5
IPC→CAN
CAN 2.0
VCP-G
Control
GPIO / PDM
모형차
주변장치
Actuator
구간별 통신 상세
구간
규격
주요 데이터
카메라 → AI-G
MIPI CSI-2
원본 영상 프레임 (RAW)
AI-G → D3-G(A72)
Ethernet / TCP
좌/우 차선 좌표, 실선·점선 라벨, 위험도, 타임스탬프
조이스틱 → D3-G(A72)
USB HID
조향 축(X), 속도 축(Y), 트리거 버튼
D3-G A72 ↔ R5
IPC (/dev/tcc_ipc_micom)
제어 명령 패킷: 헤더 + 명령 + CRC
D3-G(R5) → VCP-G
Classical CAN 2.0 (11-bit ID)
ID별 제어 메시지 (LED, 모터, 경고)
VCP-G → 모형차
GPIO · PDM(PWM) · I2C
방향 핀, PWM 듀티, LCD
LDAR · 차선이탈 자동 복귀 시스템
서준상 · 정은진

## Slide 14
14
CAN 메시지 정의
기존 can_vcp_ctrl.c 그대로 사용 + 신규 2개 추가
LDAR · 차선이탈 자동 복귀 시스템
서준상 · 정은진
메시지
CAN ID
Data 구조
구분
Brake Light
0x101
[0]: on=0x01 / off=0x02
기존
Turn Signal
0x102
[0]: left=0x01, right=0x02 [1]: on/off
기존
Emergency Signal
0x103
[0]: on=0x01 (경고음 연동)
기존
Head Light
0x104
[0]: on=0x01 / off=0x02
기존
Vehicle Speed
0x106
[0]: 0~80 (DC 모터 duty %)
기존
Wheel Angle
0x107
[0]: 0~127 (서보 각도)
기존
Control Authority
0x110
[0]: USER=0x01 / BOARD=0x02
신규
Lane Status
0x111
[0]: safe/warn/depart [1]: solid/dashed
신규
신규 메시지 설계
0x110 Control Authority 현재 제어권 주체를 표시. 계기판 App UI 색상·아이콘, 조향 입력 무시 여부를 결정하는 근거. 0x111 Lane Status 차선 상태와 종류. 계기판에서 실선/점선 경고를 다르게 표시하고, 경고음 패턴을 분기하는 데 사용.
⚠ AI-G → D3-G 패킷 포맷 모델 추론 결과의 실제 출력 텐서 구조(차선 포인트 수 · 종류 표현 방식)를 확인한 뒤 확정. 현재 설계 단계.

## Slide 15
15
차량 조작 및 제어권 오버라이드
사용자 ↔ 보드 제어권 전환 상태 머신
LDAR · 차선이탈 자동 복귀 시스템
서준상 · 정은진
USER CONTROL
사용자 제어
조이스틱 입력이 그대로 모터에 반영
WARNING
경고 상태
경고음만 활성, 제어권은 사용자 유지
BOARD OVERRIDE
자동 개입
조이스틱 무시, 보드가 조향·감속 수행
안정 차선 복귀 (Tout · 홀드시간 Th 충족)
오버라이드 진입 조건 (AND)
① 한쪽 차선까지의 픽셀 거리 < 진입 임계값 Tin ② 해당 차선이 실선으로 분류됨 ③ 차선 쪽으로의 접근속도 > 0 (이탈 진행 중) ④ 해당 방향 방향지시등이 켜져 있지 않음
오버라이드 해제 조건 (AND)
① 차선까지의 거리 > 해제 임계값 Tout (>Tin, 채터링 방지) ② 위 상태가 홀드시간 Th (예: 1초) 이상 유지 ③ 차량 heading이 차선과 평행에 가까움
(각도 편차 < 임계각)

## Slide 16
16
필요한 물품
Required Materials — 보유 / 구매 필요 구분
LDAR · 차선이탈 자동 복귀 시스템
서준상 · 정은진
BOARDS
보드 및 임베디드 장비
TOPST AI-G 보드
보유
TOPST D3-G 보드
보유
TOPST VCP-G 보드
보유
MIPI CSI 카메라
보유
Ethernet 허브 · 케이블
보유
USB-to-TTL UART
보유
VEHICLE
모형 차량 및 액추에이터
모형 차량 섀시
보유
DC 모터 (후륜 구동)
보유
서보 모터 (전륜 조향)
보유
L298N 모터 드라이버
보유
LED 다수 (상태 표시)
보유
점퍼선 · 저항
보유
INPUT
입력장치 · 부가 부품
조이스틱 (USB HID)
구매
피에조 스피커
구매
모터 전용 배터리 팩
보유/확인
ENV
테스트 환경 · 소프트웨어
실선&점선 차선 트랙
제작
tc-nn-toolkit
tc-nn-app
보유
Yocto / FreeRTOS 환경
보유
차선 학습 데이터셋
수집/선정

## Slide 17
17
테스트 환경
Test Environment — 시연 및 검증 계획
LDAR · 차선이탈 자동 복귀 시스템
서준상 · 정은진
TRACK
차선 트랙 구성
실선 (Solid) → 절대 넘지 말 것, 오버라이드 발동
점선 (Dashed) → 차선 변경 허용, 경고만
CAR
직선 + 완만한 곡선 · 실선과 점선 구간을 모두 포함한 경로로 제작
TEST PLAN
검증 시나리오
1
정상 주행
차선 중앙 유지 시 제어권이 사용자에게 있음을 확인
2
실선 이탈
실선 접근 시 경고음 + 조향 복귀 동작 확인
3
점선 이탈 (무방향지시)
경고음만 울리고 오버라이드는 발동 안 함
4
점선 이탈 (방향지시 있음)
경고 없이 차선 변경 허용
5
제어권 복귀
Tout 충족 후 홀드시간 경과 시 사용자에게 반환
시연 환경: 실제 모형차를 테스트 트랙에서 주행시키며 카메라 → NPU → 제어 전체 흐름을 실시간 검증

## Slide 18
Q & A
경청해 주셔서 감사합니다.
Thank you for your attention
LDAR · Lane Departure Auto-Recovery System
서준상 전자전기공학부 | 정은진 소프트웨어공학부